PROTEKTOR-Treppenkanten-Profil 2000 / 2001

1.1	   	Protektor Treppenkanten-Profil 2000 / 2001

Liefern und fachgerechtes Einbauen des Protektor Treppenkanten-Profils in die Stufenvorderkante der in der Position zuvor beschriebenen Treppe.

Das Protektor Treppenkanten-Profil ist in den Einzellängen von xxx cm einzubauen.

Das Treppenkanten-Profil ist mittig in die Stufe einzubauen, der Rand links und rechts ist gleich groß auszuführen.

Das Treppenkanten-Profil ist rückseitig lückenlos und  vollständig zu hinterfüllen. Das Protektor Treppenkanten-Profil ist flächenbündig einzubauen.

Protektor Treppenkanten-Profil bestehend aus Edelstahl V2A.

Wert der Rutschhemmung gem. DIN 51130 und Merkblatt BGR181: R 10,

Bewertungsgruppe gem. DIN 51130 und Merkblatt BGR 181 für den Verdrängungsraum: V8.

Hersteller Protektor, Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Fon +49(0)7225.977.0	Fax +49(0)7225.977.111

Protektor Treppenkanten-Profil 2000 / 2001

______ Meter		______			______

HINWEISE:

Treppenkanten-Profil 2000: in den Längen 100, 110, 120, 130, 150 cm, +0/-5 mm

Treppenkanten-Profil 2001: in den Längen 5000 cm, + Unterlängen, +0/-5 mm

- Die Leistungsverzeichnisse dienen als Grundlage für Ihre Ausschreibung.

- Die Leistungsverzeichnisse sind unverbindlich und sind entsprechend zu prüfen und

den  Gegebenheiten anzupassen.

- Es sind alle geltenden Normen, Fachregeln und Richtlinien zu beachten.